Direccional 2 elementos triangular para 40 metros (7 Mhz)

Altura de sostén 25 mts

Reflector triangulo isósceles: 14,90 mts por lado

Excitado triangulo isósceles: 14,52 mts por lado

Ancho de adaptación:

100 Khz < 2:1 (centro en 7,040 Mhz)

Punto de excitacion:

indistinto en punto vértice superior o en el centro de la base

Angulo de lóbulo (sostén a 25 mts)

Centro del lobulo a 30 grados

Vertical beamwidth de 38,1 grados (@ -3 db)

Horizontal beamwidth de 74 grados (@ -3 db)