## Esquema SO2R de LU3HY – LT0H

Ref 1 : Comando del Six Pack ( inter cambiador de antenas-equipos)

Ref 2 : Comando del Filtro Pasa Bandas

Ref 3 : Wattimetro del FT 1000 MP (Drake W-4)

Ref 4 : Wattimetro del TS 870  ( Lidear LPM 885)

Ref 5 : Mezclador de audio ( entrada de audio de cada equipo, salida estero (verde) uno en cada oido )

Ref 6 : Super Cambo Keyer SCK  ( manejo de TX y lorito de ambos equipos, azul mic FT, rojo mic TS)

Ref 7 : Rotor hy-gain ( de la torre de 27mt c/ jvp 36dx y lvp 240 y la doble bazzoka de 80m)

Ref 8 : Rotor Walmar pesado ( de la torre de 17mt c/ jvp 36dx ( arriba 5 el para 6m))

Ref 9 : Heil ( uno para los dos equipos, en RX y TX )

Ref 10 VHF con TNC ( MFJ 1278B ) para backup de cluster via packet radio (AX25)

Lineas  Azules referente al FT 1000 MP              Rojas referente al TS 870

Cubo Naranja : adaptador para Hiel           Rect. Amarillo : PTT de pie para cada equipo

# Text boxes

Ref 6

Ref 3

Ref 7

Ref 4

Ref 5

2K Ultra

Henry

Lineal c/8877

¨La Comoda¨

Six Pack

Ref 2

Ref 8

Ref 1

C

P

U

Monitor

Monitor

TS 870

FT 1000 MP

Antenna Tuner

Ref 9

Pasa banda

JVP 36DX      Torre 1 (27 mts)

Dipolo 80m                JVP 240  Torre 1 (27 mts)

a 20 mt                       JVP 34DX Torre 2 (18 mts)

Ref 10

C

C

C